## Slide 1: 06 | x86架构：
有了开放的架构，才能打造开放的营商环境

## Slide 2: 前言
x86 架构就是这样一个开放的平台。今天我们就来解析一下它。

## Slide 3: 计算机的工作模式是什么样的？
对于公司来说，CPU 是真正干活的，将来执行项目都要靠它。
对于一个计算机来讲，最核心的就是 CPU（Central Processing Unit，中央处理器）。这是这台计算机的大脑，所有的设备都围绕它展开。
CPU 和其他设备连接，要靠一种叫作总线（Bus）的东西，其实就是主板上密密麻麻的集成电路，这些东西组成了 CPU 和其他设备的高速通道。
在这些设备中，最重要的是内存（Memory）。因为单靠 CPU 是没办法完成计算任务的，很多复杂的计算任务都需要将中间结果保存下来，然后基于中间结果进行进一步的计算。CPU 本身没办法保存这么多中间结果，这就要依赖内存了。

## Slide 4: 计算机的工作模式是什么样的？
内存就相当于办公室
总线上还有一些其他设备，例如显卡会连接显示器、磁盘控制器会连接硬盘、USB 控制器会连接键盘和鼠标等等。
CPU 和内存是完成计算任务的核心组件，所以这里我们重点介绍一下 CPU 和内存是如何配合工作的。
CPU 包括三个部分，运算单元、数据单元和控制单元。

## Slide 5: 计算机的工作模式是什么样的？
内存就相当于办公室
总线上还有一些其他设备，例如显卡会连接显示器、磁盘控制器会连接硬盘、USB 控制器会连接键盘和鼠标等等。
CPU 和内存是完成计算任务的核心组件，所以这里我们重点介绍一下 CPU 和内存是如何配合工作的。
CPU 包括三个部分，运算单元、数据单元和控制单元。

## Slide 6: 计算机的工作模式是什么样的？
每个进程都有一个程序放在硬盘上，是二进制的，再里面就是一行行的指令，会操作一些数据。
进程一旦运行，比如图中两个进程 A 和 B，会有独立的内存空间，互相隔离，程序会分别加载到进程 A 和进程 B 的内存空间里面，形成各自的代码段。
程序运行的过程中要操作的数据和产生的计算结果，都会放在数据段里面。
那 CPU 怎么执行这些程序，操作这些数据，产生一些结果，并写入回内存呢？
CPU 的控制单元里面，有一个指令指针寄存器，它里面存放的是下一条指令在内存中的地址。控制单元会不停地将代码段的指令拿进来，先放入指令寄存器。
CPU 和内存来来回回传数据，靠的都是总线。其实总线上主要有两类数据，一个是地址数据，也就是我想拿内存中哪个位置的数据，这类总线叫地址总线（Address Bus）；另一类是真正的数据，这类总线叫数据总线（Data Bus）。

## Slide 7: x86 成为开放平台历史中的重要一笔
由于这个系列开端于 8086，因此称为 x86 架构。

## Slide 8: 从 8086 的原理说起
来看 x86 中最经典的一款处理器，8086 处理器。
我们先来看数据单元。为了暂存数据，8086 处理器内部有 8 个 16 位的通用寄存器，也就是刚才说的 CPU 内部的数据单元，分别是 AX、BX、CX、DX、SP、BP、SI、DI。这些寄存器主要用于在计算过程中暂存数据。这些寄存器比较灵活，其中 AX、BX、CX、DX 可以分成两个 8 位的寄存器来使用，分别是 AH、AL、BH、BL、CH、CL、DH、DL，其中 H 就是 High（高位），L 就是 Low（低位）的意思。

## Slide 9: 从 8086 的原理说起
接着我们来看控制单元。IP 寄存器就是指令指针寄存器（Instruction Pointer Register)，指向代码段中下一条指令的位置。CPU 会根据它来不断地将指令从内存的代码段中，加载到 CPU 的指令队列中，然后交给运算单元去执行。
如果需要切换进程呢？每个进程都分代码段和数据段，为了指向不同进程的地址空间，有四个 16 位的段寄存器，分别是 CS、DS、SS、ES。
其中，CS 就是代码段寄存器（Code Segment Register），通过它可以找到代码在内存中的位置；DS 是数据段的寄存器，通过它可以找到数据在内存中的位置。SS 是栈寄存器（Stack Register）。

## Slide 10: 从 8086 的原理说起
SS 是栈寄存器（Stack Register）。栈是程序运行中一个特殊的数据结构，数据的存取只能从一端进行，秉承后进先出的原则，push 就是入栈，pop 就是出栈。
如果运算中需要加载内存中的数据，需要通过 DS 找到内存中的数据，加载到通用寄存器中，应该如何加载呢？对于一个段，有一个起始的地址，而段内的具体位置，我们称为偏移量（Offset）。例如 8 号会议室的第三排，8 号会议室就是起始地址，第三排就是偏移量。
对于 8086CPU，最多只能访问 1M 的内存空间，还要分成多个段，每个段最多 64K。
凡是与函数调用相关的操作，都与栈紧密相关。例如，A 调用 B，B 调用 C。当 A 调用 B 的时候，要执行 B 函数的逻辑，因而 A 运行的相关信息就会被 push 到栈里面。当 B 调用 C 的时候，同样，B 运行相关信息会被 push 到栈里面，然后才运行 C 函数的逻辑。当 C 运行完毕的时候，先 pop 出来的是 B，B 就接着调用 C 之后的指令运行下去。B 运行完了，再 pop 出来的就是 A，A 接着运行，直到结束。

## Slide 11: 再来说 32 位处理器
在 32 位处理器中，有 32 根地址总线，可以访问 2^32=4G 的内存。
首先，通用寄存器有扩展，可以将 8 个 16 位的扩展到 8 个 32 位的，但是依然可以保留 16 位的和 8 位的使用方式。你可能会问，为什么高 16 位不分成两个 8 位使用呢？因为这样就不兼容了呀！
其中，指向下一条指令的指令指针寄存器 IP，就会扩展成 32 位的，同样也兼容 16 位的。
而改动比较大，有点不兼容的就是段寄存器（Segment Register）。
段描述符（Segment Descriptor）、选择子（Selector）
不能无缝兼容，但是通过切换模式兼容，也是可以接受的。

## Slide 12: 总结时刻
只有了解了底层硬件的基本工作原理，将来才能理解操作系统的工作模式。
重点牢记这些寄存器的作用，以及段的工作模式，后面我们马上就能够用到了。

## Slide 13: 标题幻灯片 4
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Maecenas porttitor congue massa.Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

## Slide 14: 标题幻灯片 5
副标题 A
副标题 B
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Maecenas porttitor congue massa.Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Maecenas porttitor congue massa.Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.